APSTIPRINĀTS

SIA „Valmieras Namsaimnieks” pastāvīgās

Iepirkuma komisijas 2013.gada 13.maija sēdē

# ATKLĀTA KONKURSA

„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS STACIJAS IELĀ 31, VALMIERĀ, VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA”

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.DMS/3.4.4.1.0/12/10/068 „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS STACIJAS IELĀ 31, VALMIERĀ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI” IETVAROS

NOLIKUMA GROZĪJUMI

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN 2013/17

VALMIERA

2013

1. Izteikt Nolikuma 1.4.punktu šādā redakcijā:

## 1.4. Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks

Iepirkuma nolikumu drukātā veidā saņemt iespējams līdz 2013.gada 3.jūnijam pl.14.00, iepriekš piesakoties pie SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Andra Ruģēna, telefons 27000754, e-pasts: andris.rugens@v-nami.lv.

- Izteikt Nolikuma 1.5.punktā minētos termiņus „Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks” šādā redakcijā:

1.5. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2013.gada 3.jūnijam plkst. 14.00

Piedāvājumus atvērs 2013.gada 3.jūnijā plkst.14.00 SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” zālē, Valmierā, Semināra ielā 2a.

- Izteikt Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstu 177; 178; 179; 180; 190; 191; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 217; 218; 219; 220.pozīcijas šādā redakcijā:

| 177 | Fusiotherm ūdensvada caurules Dn65(De/Di90x12,3) aukstajam ūdenim, sertificētas, PN10 ar veidgabaliemun stiprinājumiem ar pretkondensāta izolāciju no čaulām ar folijas pārklājumu ʎ=0,040 W/m² *K, δ=40,0mm, vai saskaņā ar firmas rekomendācijām, vai ekvivalentas citas firmas sertificētas caurules | m | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 | Tas pats, Dn50 (De/Di70x10,3) | m | 2.50 |
| 179 | Tas pats, Dn32 (De/Di 50x6,9) | m | 36.00 |
| 180 | Tas pats, Dn25 (De/Di 32x4,4) | m | 29.00 |
| 190 | Fusiotherm ūdensvada caurules Dn25 (De/Di 32x4,4) PN10 aukstajam ūdenim sertificētas, ar veidgabaliem un stiprinājumiem,ar izolāciju pret mitruma kondensēšanos no čaulām ar folijas pārklājumu ʎ=0,040 W/m² *K δ=13mm, vai saskaņā ar firmas rekomendācijām, vai ekvivalentas citas firmas sertificētas caurules | m | 125.00 |
| 191 | Tas pats, Dn15 (De/Di 20x2,8) pievadi no nišām līdz ūdens mērītāja mezglam | m | 54.00 |
| 203 | Fusitherm caurules ar šķiedrām SDR7,4 Dn50 (De/Di70x10,3), karstajam ūdenim sertificētas PN20 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar siltuma izolāciju no čaulām ar folijas pārklājumu ʎ=0,035 W/m² *K, δ=51mm vai saskaņā ar firmas rekomendāciju, vai ekvivalentas citas firmas sertificētas caurules | m | 3.00 |
| 204 | Tas pats,Dn40 (De/Di 50x6,9),δ=41mm | m | 6.50 |
| 205 | Tas pats, Dn32 (De/Di 40x5,5), δ=30mm | m | 31.00 |
| 206 | Tas pats, Dn25 (De/Di 32x4,4), δ=30mm | m | 37.00 |
| 207 | Tas pats, Dn20 (De/Di 25x3,5), δ=20mm | m | 37.50 |
| 208 | Tas pats, Dn15 (De/Di 20x2,8) , δ=20mm | m | 5.50 |
| 217 | Fusiotherm ūdensvada caurules ar šķiedrām SDR7,4 karstajam ūdenim Dn25 (De/Di 32x4,4) PN20,sertificētas ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju pret siltuma zudumiem no čaulām ar folijas pārklājumu ʎ=0,035 W/m² *K δ=30 vai saskaņā ar firmas rekomendāciju, vai ekvivalentas citas firmas sertificētas caurules | m | 175.00 |
| 218 | Tas pats, Dn25 (De/Di 32x4,4) PN20,sertificētas ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju pret siltuma zudumiem no čaulām ar folijas pārklājumu ʎ=0,035 W/m² *K δ=100 vai saskaņā ar firmas rekomendāciju (bēniņos) | m | 50.00 |
| 219 | Tas pats, Dn15 ( 20x2,8) δ=20mm | m | 50.00 |
| 220 | Tas pats, Dn15 ( 20x2,8) neizolēti | m | 178.00 |