1.pielikums

iepirkuma VN 2016/11

nolikumam

Iepirkuma Nr. VN 2016/11

„Jauna iekrāvēja – ekskavatora piegāde”

Tehniskā specifikācija

Prece: ražota un paredzēta lietošanai ES.

Pretendenta piedāvājumam jāatbilst tehniskai specifikācijai.

| Nr. | Pozīcijas | Prasības jauna iekrāvēja – ekskavatora piegādei | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vispārējās prasības | Iekrāvēja – ekskavatora marka, modelis + foto (pielikumā); Ražotāja valsts; Tehnika reģistrēta VTUA uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes,); Piegādes termiņš līdz 45 dienām no līguma slēgšanas dienas; Pretendents, kā daļēju samaksu par jauno iekrāvēju – ekskavatoru pieņem šobrīd pasūtītāja īpašumā esošo JCB 3CX-4WS iekrāvēju – ekskavatoru; Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas,OCTA (12 mēn), piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, 2 operatoru apmācība pirms nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas; Jauns, ražots ne agrāk kā 2016 gadā; Ielas apgaismojums; Darba apgaismojums uz priekšu, aizmuguri un sāniem; Bākuguns; Dubļusargi visiem riteņiem; |  |
| 2. | Motors | Dzinēja jauda vismaz 70,0 kW Atgāzes atbilst atgāzu tīrības 2016.gada standartiem; |  |
| 3. | Transmisija | Automātiskā pārnesumkārba; Divi tilti; Visu riteņu piedziņa; Aizmugurējais tilts ar bloķējamu diferenciāli; Riteņu stūrēšana – “Lielceļa”, “Krabja”, “Visi četri”; |  |
| 4. | Kabīnes aprīkojums | Drošības normām atbilstoša stiklota kabīne ar logu tīrītājiem priekšā (ar laika intervālu) un aizmugurē; Kabīnes gaisa kondicionieris un apsilde; Vadītāja sēdeklis un gaisa balstiekārtu; Stūres lifts; Gumijas paklājs; Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts; Radio; |  |
| 5. | Konstrukcija: | Darba aprīkojums; Mehāniskā agregātu vadība; Slodzes jutīgs virzuļtipa hidraulikas sūknis; Hidrosistēma spēj nodrošināt visas plūsmas vienmērīgu sadalīšanu; Iekrāvēja kausa amortizācijas sistēma jeb gaitas stabilizators; Teleskopiska ekskavatora izliece; Ekskavatora pagrieziena amortizators; Atbalsta pekas paredzētas darbam uz asfalta; Atverams frontālais kraušanas kauss (1,0 – 1,2m3) ar nazi + dakšas; Rokamais kauss (0,7 m – 0,8m plats) ar nazi; Kauss planējamais ( vismaz 1,5m) ar hidraulisko vadību; Hidraulikas izvadi planējamajam kausam; Uz sāniem (vismaz 1,0m) pārbīdāma strēle; Ātrā uzkabes sistēma rakšanas kausam un citiem agregātiem; Garantija visiem mezgliem vismaz 60 mēneši vai 5000h (motorstundas); Tehniskie parametri: Frontālā kausa pacelšanas augstums ne mazāk kā 3,2m; Izgāšanas stāvoklī ne mazāk kā 2,69 m; Celtspēja frontālam kausam vismaz 3,0t ; Celtspēja dakšām vismaz 1,0 t; Iespēja pagriezt rokamo kausu vismaz 90° pret iekrāvēju; Augstums līdz kabīnes jumta augstākam punktam ne vairāk kā 2,95 m; Rakšanas dziļums vismaz 5,6 m; Maksimālais braukšanas ātrums uz priekšu vismaz 38,0 km/h; |  |
| Pretendents:_______________________________________________ Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas |
| Vārds, uzvārds _____________________________________________ |
| Paraksts ___________________________________________________ |
| Datums ____________________________________________________ |
| Zīmoga vieta |