APSTIPRINĀTS

SIA „Valmieras Namsaimnieks” pastāvīgās

Iepirkuma komisijas sēdē

# ATKLĀTA KONKURSA

„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS STACIJAS IELĀ 22, VALMIERĀ, VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA”

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.DMS/3.4.4.1.0/13/11/006  „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS STACIJAS IELĀ 22, VALMIERĀ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI” IETVAROS

NOLIKUMA GROZĪJUMI

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN 2014/2

VALMIERA

2014

1. Izteikt Nolikuma 1.4.punktu šādā redakcijā:

1.4.Nolikuma saņemšana

Atklāta konkursa nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2014.gada 26.februārim plkst.14.00 iespējams saņemt SIA „Valmieras Namsaimnieks” Semināra ielā 2a, Valmierā.

Nolikuma elektroniskā versija ir ievietota lejupielādēšanai SIA „Valmieras Namsaimnieks” mājas lapā internetā www.v-nami.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.

Nolikumu un iepirkuma procedūras dokumentus iespējams saņemt pasūtītāja darba laikā – darba dienās no 8.00 līdz 16.00.

Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkuma procedūru tiek nosūtītas jautājumu uzdevušajam piegādātājam un publicētas pasūtītāja mājas lapā internetā www.v-nami.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.v-nami.lv. publicētajai informācijai par šo iepirkuma procedūru un iekļaut to savā piedāvājumā.

Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā www.v-nami.lv.

2. Izteikt Nolikuma 1.5.punktu šādā redakcijā:

1.5.Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

Piedāvājumi atklātā konkursā jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2014.gada 26.februārim plkst.14.00 SIA „Valmieras Namsaimnieks” Semināra ielā 2a, Valmierā, Latvija, LV-4201, SIA „Valmieras Namsaimnieks” darba laikā – darba dienās no 8.00 līdz 16.00.

Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas piegādātājs.

Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atvērs 2014.gada 26.februārī plkst.14.00 SIA „Valmieras Namsaimnieks” zālē, Semināra ielā 2a, Valmierā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas iepirkuma komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts personas vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums (ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un paraksts.

Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots iepirkuma komisijas sastāvs.

Pēc iepirkuma komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts.

Pēc tam katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

Pēc apliecinājumu parakstīšanas iepirkuma komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumā norādītajam piedāvājuma vērtēšanas kritērijam un visi iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem.

Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē un lēmumu par atklāta konkursa uzvarētāju pieņem slēgtās sēdēs.

Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti.

- Izteikt Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstu pozīcijas Nr.6; Nr.7; Nr.9; Nr.11; Nr.19; Nr.21; Nr.22; Nr.24; Nr.33; Nr.38; Nr.39; Nr.40; Nr.41; Nr.42; Nr.45; Nr.46; Nr.49; Nr.56; Nr.58; Nr.59; Nr.60; Nr.61 šādā redakcijā:

| 6 | Jumta klāja latojuma izbūve horizontālais, vertikālais, kokmateriāli, kondensāta plēves ieklāšana, stiprinājumi, visus kokmateriālus apstrādāt ar INWOOD Fire vai ekvivalents | m² | 1350.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Jumta seguma izveidošana. (Ruukki jumta segums, RR798 wine red vai ekvivalents, kore, vējmalas, lāsenis, sniega barjeras | m² | 1350.00 |
| 9 | Vēdināšanas restu (500mmx500mm metāla) nomaiņa ēkas gala sienās | gab. | 2.00 |
| 11 | Noteksistēmas uzstādīšana,ieskaitot teknes, notekrenes, stiprinājumus, d=125mm, tonis RR-32, PURAL pārklājums | m | 320.00 |
| 19 | Siltināšana ar minerālvati 50mm (λ≤0.037), t.sk. armēšana. Virs jumta daļā apdare ar dekoratīvo apmetumu | gab. | 16.00 |
| 21 | Jumtiņu atjaunošana pagrabstāva ieejās asīs 2-1 | m² | 10.32 |
| 22 | Ieejas mezglu atjaunošana (augšējās daļas attīrīšana un atjaunošana kausējot bitumena ruļļu materiālu, lāsenis, nojumes apakšas krāsošana, durvju bloku, remonts, pārkrāsošana) | m² | 19.93 |
| 24 | Bēniņu pārseguma siltināšana, t.sk. pretvēja plēve (materiāls 200mm, Paroc BTL 9 vai ekvivalents), pirmstam iztīrot virsmu no būvgružiem un atkritumiem, saglabājot esošo siltinājumu | m² | 1 212.88 |
| 33 | Iebūvēt sienās dabīgās gaisa pieplūdes ventilācijas sistēmu d=100 mm, VTK-100 vai ekvivalents, iesk.apdari. | gab. | 252.00 |
| 38 | Fasādes cokola un pamatu siltināšana (600mm gruntī), armēšana ar sietu, ieskaitot bituma mastika, ekstrudēto putupolistirolu (λ≤0.037) 50mm, armējošo sietu, stūrīšus ar armējamo sietu, līmjavu, dībeļus. | m² | 385.60 |
| 39 | Aiļu siltināšana ar putupolistirolu(λ≤0.037) 30mm, armēšana ar sietu, ieskaitot stūrīšus ar armējamo sietu, līmjavu, dībeļus. | m | 148.00 |
| 40 | Cokola un pamatu dekoratīvais apmetums uz silikona bāzes, gruntēšana un krāsošana | m² | 273.70 |
| 41 | Ieejas laukuma attīrīšana, flīzēšana (flīžu pretslīdes klase R>11), kājslauķa 50cmx70cm uzstādīšana | m² | 69.23 |
| 42 | Gāzes ievadu pārvietošana no ēkas fasādes par siltinājuma tiesu (saziņā ar atbildīgo dienestu) | gb | 2.00 |
| 45 | Pagraba elektroistalācijas pārbūve, gaismekļu, nozarkārbu, slēdžu nomaiņa pārvietojot par siltinājuma tiesu (984.00m²) | kompl. | 1.00 |
| 46 | komerctelpās traucējošo elementu atvirzīšana, pēc tam montāža pēc pagraba pārseguma siltināšanas ( ~150.00m²) | kompl. | 1.00 |
| 49 | Pagraba sienu siltināšana Paroc Fas3 100mm vai ekvivalants(starp siltajām komerctelpām telpām un neapsildīto daļu) | m² | 211.14 |
| 56 | Ārdurvju (siltinātas pelēka metāla U≤1.8) (uz kāpņu telpām 2gb un siltummezglu 1gb) nomaiņa pagalma pusē, t.sk. durvju aizvērēji. Kāpņu telpu durvīm paredzēt ~15% stiklojumu. | gab. | 3.00 |
| 58 | Kāpņu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts, sienu un griestu attīrīšana, špaktelēšana, t.sk. elektroinstalācijas sakārtošana (iestrāde penāļos) | m² | 3850.19 |
| 59 | Bojāto sienu remonts, sieta iestrāde | m² | 2684.19 |
| 60 | Sienu un griestu gruntēšana, krāsošana | m² | 3850.19 |
| 61 | Margu atjaunošana, krāsošana | m | 74.00 |

- Izslēgt no Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu saraksta pozīcijas Nr.10; Nr.25; Nr.63:

| 10 | Aeratoru uzstādīšana | gab. | 11.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Elektroinstalācijas sakārtošana (iestrāde penāļos) | stāvi | 5 |
| 25 | Būvgružu (esošā siltinājuma) utilizācija | kompl. | 1.00 |

- Iekļaut Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstā pozīcijas Nr.22.1; Nr.22.2:

| 22.1 | Frizētavas „Trio” margu un metāla detaļu slīpēšana, gruntēšana | m² | 18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.2. | Ieejas mezgla starpsienas siltināšana ar 50mm minerālvati (λ≤0.037), ieskaitot grunti, līmjavu, dībeļus, dekoratīvo apmetums (2mm grauds), gruntēšana un krāsošana ar silikona krāsu | m² | 11.00 |