1.pielikums

iepirkuma VN 2014/22

nolikumam

Iepirkuma Nr. VN 2014/22

„Vakuma sūkšanas – slaucīšanas, pašgājējas mašīnas piegāde”

Tehniskā specifikācija

Prece: ražota un paredzēta lietošanai ES.

Pielietojums: autoceļu un ielu uzturēšanai vasaras periodā.

Garantija: 24 mēneši visām iekārtām.

Pretendenta piedāvājumam jāatbilst tehniskai specifikācijai.

| Nr. | Pozīcijas | Prasības vakuma sūkšanas – slaucīšanas, pašgājējas mašīnai | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pamatprasības | Mašīnas marka, modelis; Ražotāja valsts; Tehnika reģistrēta VTUA uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes,); Piegādes termiņš no līguma slēgšanas dienas; Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas,OCTA (12 mēn), piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana; Jauna, ražota ne agrāk kā 2015 gadā; Tehniskā kravnesība ne mazāka kā 6000 kg; Visas iekārtas maksimālais garums ar trešo papildus birsti ne vairāk kā 6000 mm; Maksimālais braukšanas ātrums vismaz 45 km/h; Darba ātrums 0-10 km/h Apgrieziena diametrs no sienas līdz sienai ne vairāk kā 7000mm; Degvielas bāka vismaz 100 l; |  |
| 2. | Motors | Jauda ne mazāka kā 100kW; Atgāzes atbilst atgāzu tīrības 2015.gada standartiem. |  |
| 3. | Transmisija | Hidrostatiska transmisija; |  |
| 4. | Kabīnes aprīkojums | Kabīnē jābūt ne mazāk kā 2 sēdvietām; Labi pārredzama darba zona; Gaisa kondicionieris; Brauciena kontroles dators: kopējais patērētais degvielas uzskaites rādītājs; dienas degvielas patēriņa rādītājs; āra gaisa temperatūras rādītājs; Ūdens un degvielas tvertnes līmeņa rādītāji Radio; Durvju centrālā atslēga.; Gumijas paklāji; Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts; |  |
| 5. | Riteņi | Rezerves ritenis (identisks priekšējam ritenim); |  |
| 6. | Automašīnas hidrosistēma: | Hidrosūkņu tieša piedziņa no automašīnas motora jūgvārpstas (sajūga neatkarīga piedziņa); Vadības pults automobiļa kabīnē birstu un iesūkšanas kolektora vadībai; |  |
| 7. | Vakuuma sūkšanas slaucīšanas iekārta | Konstrukcija: Pirms priekšējas ass uzstādīts iesūkšanas kolektors ar birstēm abās pusēs; Divas rotējošas metāla saru birstes ar aizsargu; Uz katras birstes vismaz 1 sprausla ūdens padevei; Pie iesūkšanas atveres vismaz 1 sprausla ūdens padevei; Pirms birstēm uz atsevišķas konsoles izvietota trešā birste; Trešā birste ar sānu nobīdi un iespēju strādāt labajā pusē savādākā augstumā kā pirmās divas; Iesūkšanas sistēmu vadība no vadības pults vadītāja kabīnē; Trešajai birstei papildus savs atsevišķs darba apgaismojums; Visām birstēm iespējams no kabīnes regulēt piespiedējspēku; Papildus birstei no kabīnes iespējams regulēt sānu nobīdes dziļumu un birstes slaucīšanas leņķi; Kreisās puses birsti iespējams atslēgt atsevišķi; Ūdens recirkulācijas sistēma, kas ļauj atkārtoti izmantot sasūkto ūdeni; Papildus apgaismojums darba zonas izgaismošanai; Iesūkšanas kolektoram un sūkšanas kanālam viegli nomaināms pārklājums, kas pasargā no metālisko detaļu dilšanas; Hirauliska netīrumu tvertnes iztukšošana; Tehniskie parametri: Darba platums strādājot ar divām birstēm vismaz 2000 mm; Darba platums strādājot ar trīs birstēm vismaz 3000 mm; Netīrumu savākšanas tvertne ar ne mazāk kā 4 m3 kopējo tilpumu; Ūdens tvertne ar tilpumu ne mazāk kā 650 l; Papildus aprīkojums: Rokas sūkšanas sistēma; Augstspiediena sūknis ar rokas mazgāšanas pistole, ar 25 m garu šļauku uz nerūsējošā tērauda spoles ar automātisku šļaukas uztīšanu; |  |
| Pretendents:_______________________________________________ Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas |
| Vārds, uzvārds _____________________________________________ |
| Paraksts ___________________________________________________ |
| Datums ____________________________________________________ |
| Zīmoga vieta |