1.pielikums

iepirkuma VN 2015/6

nolikumam

Iepirkuma Nr. VN 2015/6

„Vakuuma sūkšanas – slaucīšanas, pašgājējas mašīnas piegāde”

Tehniskā specifikācija

Prece: ražota un paredzēta lietošanai ES.

Pielietojums: autoceļu un ielu uzturēšanai vasaras periodā.

Pretendenta piedāvājumam jāatbilst tehniskai specifikācijai.

| Nr. | Pozīcijas | Prasības vakuuma sūkšanas – slaucīšanas, pašgājējas mašīnai | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pamatprasības | Mašīnas marka, modelis, foto pielikumā; Ražotāja valsts; Tehnika reģistrēta VTUA uz Līzinga devēja vārda (apliecība, nr. zīmes,); Piegādes termiņš no līguma slēgšanas dienas ne vairāk kā 150 dienas; Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas,OCTA (12 mēn), piegādes; izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana; Garantija vismaz 2 gadi vai 2000 motorstundas; Jauna,(nelietota) ražota ne agrāk kā 2015 gadā; Kravnesība pie 40 km/h - ne mazāka kā 4950 kg; Maksimālais braukšanas ātrums bez kravas vismaz 45km/h; Darba ātrums (slaukot,sūcot) no 0 līdz vismaz 10 km/h; Apgrieziena diametrs no sienas līdz sienai ne vairāk kā 7000mm; Degvielas bāka vismaz 100 l; |  |
| 2. | Motors | Dīzeļdzinējs ar jaudu ne mazāku kā 100kW; Atgāzes atbilst atgāzu tīrības ES 2015.gada standartiem; |  |
| 3. | Transmisija | Hidrostatiska transmisija; |  |
| 4. | Kabīnes aprīkojums | Kabīnē jābūt ne mazāk kā 2 sēdvietām; Labi pārredzama darba zona; Gaisa kondicionēšanas iekārta; Brauciena kontroles dators: kopējais patērētais degvielas uzskaites rādītājs; dienas degvielas patēriņa rādītājs; āra gaisa temperatūras rādītājs; Ūdens un degvielas tvertnes līmeņa rādītāji; Radio; Durvju centrālā atslēga.; Gumijas paklāji; Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts; |  |
| 5. | Riteņi | Rezerves ritenis (identisks priekšējam ritenim); |  |
| 6. | Mašīnas hidrosistēma: | Hidrosūkņu tieša piedziņa no mašīnas motora jūgvārpstas (sajūga neatkarīga piedziņa); |  |
| 7. | Vakuuma sūkšanas slaucīšanas iekārta | Konstrukcija: Pirms priekšējas ass uzstādīts iesūkšanas kolektors ar birstēm abās pusēs; Divas rotējošas metāla saru birstes ar aizsargu; Pirms birstēm uz atsevišķas konsoles izvietota trešā metāla saru birste ar sānu nobīdi un iespēju strādāt labajā pusē savādākā augstumā kā pirmās divas; Uz katras (trīs) birstes vismaz 1 sprausla ūdens padevei; Pie iesūkšanas atveres vismaz 1 sprausla ūdens padevei; Iesūkšanas sistēmu vadība no vadības pults vadītāja kabīnē; Papildus apgaismojums darba zonas izgaismošanai; Trešajai birstei papildus savs atsevišķs darba apgaismojums; Visām birstēm iespējams no kabīnes regulēt piespiedējspēku; Papildus birstei no kabīnes iespējams regulēt sānu nobīdes dziļumu un birstes slaucīšanas leņķi; Kreisās puses birsti iespējams atslēgt atsevišķi; Ūdens recirkulācijas sistēma, kas ļauj atkārtoti izmantot sasūkto ūdeni; Iesūkšanas kolektoram un sūkšanas kanālam viegli nomaināms pārklājums, kas pasargā no metālisko detaļu dilšanas; Hirauliska netīrumu tvertnes iztukšošana; Tehniskie parametri: Darba platums strādājot ar divām birstēm vismaz 2000 mm; Darba platums strādājot ar trīs birstēm vismaz 3000 mm; Ūdens tvertne ar tilpumu vismaz 600 l; Nerūsējoša materiāla - smilšu, atkritumu savākšanas tvertne ar vismaz 5,0m3 tilpumu; Papildus aprīkojums: Rokas sūkšanas sistēma; Augstspiediena sūknis ar 25 m garu šļūteni uz nerūsējošā tērauda spoles ar automātisku šļaukas uztīšanu un rokas mazgāšanas pistoli. |  |
| 8. | Tehniskā apkope | Tehniskās apkopes cenā iekļauts. Tehniskā apkope līdz 2500m/h vai 5 gadiem atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk; Materiāli – dzesēšanas šķidrums, visas eļļas un filtri, siksnas, iesūkšanas kolektora un sūkšanas kanāla dilstošās daļas, papildmateriāli; Darbs; Transports līdz Mālu ielai 5/7, Valmierā, vai Pretendenta apkopes stacijai, ja apkopi nav iespējams veikt Mālu ielā 5/7, Valmierā; |  |
| Pretendents:_______________________________________________ Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas |
| Paraksts, vārds, uzvārds, _____________________________________________ |
| Datums ____________________________________________________ |
| Zīmoga vieta |