1.pielikums

iepirkuma

nolikumam

Iepirkuma Nr.

„ Universālas komunālās mašīnas ar agregātiem piegāde ”

Tehniskā specifikācija

Prece: ražota un paredzēta lietošanai ES.

Pretendenta piedāvājumam jāatbilst tehniskai specifikācijai.

| Nr. | Pozīcijas | Prasības jaunas Universālās mašīnas ar agregātiem piegādei | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universālā mašīna - vispārējās prasības | Universālas komunālās mašīnas ar agregātiem marka, modelis + foto (pielikumā); Ražotāja valsts; Tehnika reģistrēta VTUA uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes,); Piegādes termiņš līdz 90 dienām no līguma slēgšanas dienas; Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, OCTA (12 mēn), piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, 2 operatoru apmācība pirms nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas; Lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā; Jauna, ražota ne agrāk kā 2016 gadā; Garantija visiem mezgliem vismaz 60 mēneši vai 5000h (motorstundas); Priekšējā montāžas plāksne ātrai agregātu uzstādīšanai; Trīspusējā pašizgāzēja (izgāšanas leņķis vismaz 450) kravas kaste ar sānu bortiem, ārējie izmēri vismaz G-1,8m, P – 1,25m, A – 0,3 m; Pieslēguma vietas un montāžas punkti (noņemamai vakuuma tīrāmai mašīnai ar aprīkojumu un konteineru vismaz 1,6m3); Ielas apgaismojums; LED darba apgaismojums uz priekšu, aizmuguri un sāniem; Bākuguns, ārējais signāls braukšanai atpakaļgaitā; Dubļusargi visiem riteņiem; Ātrie hidrosavienojumi un elektrosavienojumi atbilstoši aprīkojumam; Iespēja vienlaicīgi strādāt ar priekšējo sniega lāpstu vai birsti un sāls smilšu kaisītāju. |  |
|  | Motors | Dīzeļdzinējs ar jauda vismaz 70,0 kW Atgāzes atbilst atgāzu tīrības 2016.gada standartiem; |  |
|  | Transmisija | Divas asis – starpasu attālums ne vairāk par 2,15 m; Visu riteņu patstāvīga hidrostatiska piedziņa; Aizmugurējā ass ar bloķējamu diferenciāli; Visu četru riteņu stūrēšana – “Lielceļa”, “Visi četri”; |  |
|  | Kabīnes aprīkojums | Ar pretkorozijas apstrādi, drošības normām atbilstoša stiklota divvietīga kabīne; Speciālā aprīkojuma vadības pults vadītāja kabīnē ar izvēlni latviešu un, krievu, vai angļu valodā. logu tīrītāji priekšā (ar laika intervālu); Kabīnes gaisa kondicionieris un apsilde; Vadītāja sēdeklis un gaisa balstiekārtu; Stūres lifts; Gumijas paklājs; Avārijas trijstūris, aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste, Led lukturis; Radio; |  |
|  | Tehniskie parametri: | Augstums līdz aprīkojuma vai kabīnes jumta, bākuguns augstākam punktam ne vairāk kā 2,35 m; Garums bez aprīkojuma ne vairāk kā 4,0 m; Platums bez aprīkojuma un spoguļiem ne vairāk kā 1,35 m; Vissezonas riepas ; Maksimālais pārvietošanās ātrums uz priekšu vismaz 45,0 km/h, uz aizmuguri vismaz 20 km/h; Darba ātrums uz priekšu, uz aizmuguri no 0 – vismaz 20,0km/h; Pilna massa ne vairāk par 5510 kg; Kravnesība 2500 -2800 kg; |  |
| 2. | Priekšējā sniega lāpsta | V-tipa sniega lāpsta ar gumijas nažiem un 2 atbalsta riteņiem; Lāpsta nodrošina sniega aizmešanu no braucamās daļas, izslēdz kabīnes stiklu un radiatora restes aizmešanu ar sniegu. Ātrie hidrosavienojumi un elektrosavienojumi atbilstoši mašīnai. Viegli uzmontējama un noņemama. Vadāma no pults vadītāja kabīnē Pagriežama pa labi, pa kreisi, paceļama uz augšu, uz leju. Pagrieziena leņķis vismaz 300; Darba platums pagrieztai uz vienu pusi vismaz no 1400-1550mm; Darba platums V – tipa stāvoklī vismaz no 1400-1550mm; Spārnu augstums 700 -800mm |  |
| 3. | Priekšējā sniega birste | Ātrie hidrosavienojumi un elektrosavienojumi atbilstoši mašīnai. Viegli uzmontējama un noņemama. Vadāma no pults vadītāja kabīnē. Kopējais agregāta platums ne vairāk par 1950mm; Hidrauliska piedziņa; Pagriežama pa labi, pa kreisi, paceļama uz augšu, uz leju. Pagrieziena leņķis 300- 350; Darba platums pagrieztai uz vienu pusi no 1400-1500mm; Darba platums perpendikulāri mašīnas garenasij no 1500-1610mm; Rotējošās birstes segmentu diametrs no 550 – 610mm; |  |
| 4. | Sāls - smilšu kaisīšanas iekārta ar mitrināšanu | Atbalsta statīvs – ātrai iekārtas atvienošanai no mašīnas; Kaisīšanas asimetrijas regulēšanas sistēma; Kaisāmā materiāla padeves kontrole ar LED lukturi; Piedziņai izmanto mašīnas esošo hidraulikas pievadu; Beramā materiāla tvertnes tilpums vismaz 1,1 m3; Virs materiāla tvertnes cinkots režģis (ne vairāk kā 50x50mm) un virs sieta ūdens necaurlaidīgs atverams vāks; Mitrināšanas sistēma; Šķidruma tvertņu kopējais tilpums vismaz 350 litri; Izkliedētājs no nerūsējoša tērauda; Kaisīšanas platums regulējams no 1,3 – 6,0 m Ātrie hidrosavienojumi un elektrosavienojumi atbilstoši mašīnai. Viegli uzmontējama un noņemama. Vadāma no pults vadītāja kabīnē |  |
| Pretendents:_______________________________________________ Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas |
| Vārds, uzvārds _____________________________________________ |
| Paraksts ___________________________________________________ |
| Datums ____________________________________________________ |
| Zīmoga vieta |