Īres nami Valmierā Mālu ielā 1 un  Ķieģeļu ielā 8.

Kopējā līguma summa  EUR  6 598 000,00 bez PVN 21% (t.sk. projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, garantijas perioda nodrošināšana - 5 gadi).
Ēku (Mālu iela 1, Ķieģeļu iela 8) kopējā platība 8246,80m², dzīvokļu platība 6398,00m².

Teritorija

Būvniecības apjomos paredzēts arī visas plānojamās teritorijas labiekārtojums ar 150 autostāvietām (t.sk. 2 personām ar īpašām vajadzībām), paredzētas arī divas vietas – viena pie katra ēkas operatīvajam un piegādes transportam.

Velo novietnes 15 velosipēdiem, atpūtas zona ar 5 soliņiem, bērnu rotaļlaukums ar 4 rotaļu elementiem (slidkalniņš, šūpoles, smilškaste, vingrošanas iekārta), pazemes atkritumu konteineru novietni (5 gab.) šķirotiem atkritumiem, atkritumu konteineri (miskastes) dzīvnieku ekskrementu savākšanai (2 gab).

Sporta laukums ar ielu basketbola un pludmales volejbola laukumiem. Grozi basketbola laukumā paredzēti regulējami atbilstoši spēlētāju vajadzībām (gan pieaugušajiem, gan bērniem).

Dzīvokļu skaits – 150 gab.:

- 1-istabas – 15 gab., t.sk. 2 gab. personām ar īpašām vajadzībām katra ēkas 1. stāvā pa vienam.

- 2-istabu – 90 gab.,

- 3-istabu – 45gab.

Dzīvokļu platības

- 1-ist. 29,36m² – 30,25m²

- 2-ist. 34,41m² – 45,57m²

- 3-ist. 51,81m² – 59,80m²

Kopā paredzētas piecas kāpņu telpas. Katrā sekcijā pa 30 dzīvokļiem. Atsevišķiem 2-ist. un 3-ist. dzīvokļiem ir paredzēti balkoni. Katra balkona platība 4 m2. Pagrabstāvā katram dzīvoklim paredzēta atsevišķa noliktavas telpa ar platību ~4m2 dažādu mantu novietošanai. Visās 1.stāva kāpņu telpās paredzēta atsevišķa noliktavas telpa - bērnu ratiņu un velosipēdu novietošanai ar platību 7 m².

Lifts

Katrā kāpņu telpā paredzēts viens lifts. Lifts projektēts no ēkas pagrabstāva līdz pēdējam stāvam. Lifta kabīnei paredzētas durvis abās pusēs. Lifta vadības panelis piemērots cilvēkiem ratiņkrēslos. Vienas kabīnes durvis – stiklotas.

Lifta tehniskie parametri:

- celtspēja 630 kg,

- pārvadājamo personu skaits 8,

- ātrums 1 m/s,

- kabīnes izmēri 1100 x 1400 x 2200 mm,

- kabīnes durvju ailas platums 900 mm, augstums 2100 mm,

- mašīntelpa nav nepieciešama.

Energoefektivitāte

Būvkonstrukcijas izstrādātas atbilstoši LBN un LVS. Paredzēti zema enerģijas patēriņa ēku projektēšanā nepieciešamie norobežojošo konstrukciju, pārsegumu un citu konstruktīvo mezglu un elementu risinājumi. Dzīvojamās mājas enerģijas patēriņš apkurei līdz 40 kWh/m² gadā – atbilst A klasei.

Ēkas ārsienas - Projektētas no 3 slāņu dzelzsbetona paneļiem, siltumizolācijas biezums 200mm.

Jumti, bēniņu pārsegums– siltumizolācija – akmens vate biezums 270mm.

Grīdas uz grunts dzelzsbetona plātne, siltumizolācija – putupolistirols biezums 50mm

Pagraba ārsienas - Projektētas no monolītā dzelzsbetona b=200mm ar 100 mm ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju.

Ēkas gaisa caurlaidība

Projektā paredzētais ēkas norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības koeficienta robežvērtība ir < 0.9 m³/(m² x h) pie 50Pa, nodrošinot ēkai definēto energoefektivitātes novērtējumu apkurei.

Lai sasniegtu šo rādītāju paredzēts veikt trīs gaisa caurlaidības testus, divus būvniecības gaitā vienu pēc celtniecības darbu pabeigšanas.

1.tests  - viens dzīvoklis kurā tiek pārbaudīta pieņemto projekta risinājumu pareizība un atbilstība izvirzītajām prasībām,(logu mezgli, paneļu savienojumi utt.). Pēc Testa rezultātiem redzams vai iespējams turpināt darbus visos pārējos dzīvokļos un koplietošanas telpās. Ja testa rezultāti nav apmierinoši veicams atkārtots tests, pirms tam koriģējot pieņemtos projekta risinājumus.

2.tests - viens dzīvoklis kurā tiek pārbaudīts kā tiek ievēroti pieņemtie pareizie projekta risinājumu.

3. Gala tests – viena sekcija tiek veikts tests nosakot tās atbilstību izvirzītajām prasībām.

Būvkonstrukcijas

Abu daudzstāvu ēku konstruktīvais risinājums – Saliekamā dzelzsbetona paneļu sienas un pārsegumu konstrukcija virszemes stāvos ar monolītā dzelzsbetona lentveida pamatiem un pagrabstāva sienām.

Durvis

Ieejas durvis ēkā pagalma līmenī - alumīnija stikla konstrukcijās. Veramās durvis aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem. Ieejas durvis dzīvojamās ēkas kāpņu telpās aprīkot ar kodu atslēgām un sarunu iekārtām ar dzīvokļiem.

Ieejas durvis dzīvokļos no metāla ar ugunsdrošības klase EI 30, RW=38 dB.  Dzīvokļu iekšējas istabu durvis no koka, finierētas ar ozolkoka finieri, lakotas ar pusmatētu mitrumizturīgu laku.

Dzīvokļu sanmezglu durvis no koka, finierētas ar ozolkoka finieri, lakotas ar pusmatētu mitrumizturīgu laku.

Apdare

Iekšējā apdare – sienas, griesti. Dzīvokļu un koplietošanas telpās sienas un griesti tiks krāsoti ar ūdens noturīgu krāsu.

Sanitārtehniskā telpas sienas ūdens tiešās iedarbības zonās tiks flīzētas ar keramikas flīzēm, pārējā daļā krāsotas ar ūdens noturīgu krāsu. Griestu konstrukcijas izveidei tiks izmantots mitrumizturīgs ģipškartons un tas tiks nokrāsots atbilstoši mitrām telpām paredzētajai tehnoloģijai.

Logi PVC logi ar vismaz vienu veramu vērtni, 4 logu vēršanās stāvokļi (t.sk. “ziemas vēdināšana”), iekšējā palodze atbilstoši interjera risinājumam ~250mm plata, ārējās palodzes izgatavotas no metāla. Logu kopējais siltuma caurlaidības koeficients (stikla pakete Ug, rāmis Uf, starplika Ψspacer)<0.9 W/m2K, g>0.45, nodrošinot ēkai definēto energoefektivitātes novērtējumu apkurei. Visām izejām uz balkoniem un terasēm, 1. stāva stiklotajām durvīm un vitrīnam iekšējais stikls laminēts.

Dzīvojamo telpu grīdas istabās – lamināts 32 klase,

Sanitārtehnisko telpu grīdas segums – akmens masas flīzes A kategorija, pretslīdes klase R10.

Koplietošanas gaiteņu grīdas – flīzes (A kategorija, pretslīdes klase R10). Pagraba telpu grīdas – betons ar pretputekļu apstrādi.

Jumts - divslīpju jumts, segums – metāla (Ruukki Classic ar PUR pārklājumu, materiāla biezums 0,5 mm vai ekvivalents). Ruukki vai analoga lietus ūdens noteku sistēma un jumta drošības sistēmas.

APRĪKOJUMS

Virtuves izlietne - Nerūsējošā tērauda izlietne 580x470mm, jaucējkrāns, sifons, ventiļi.

Virtuves aprīkojums

Iebūvēta virtuves iekārta no mitrumizturīga materiāla ar iebūvētu izlietni,

plīti, cepeškrāsni, nosūcēju. Tehnikas klase – ne mazāka par A++.

*virtuves iekārtas un tehnikas izvietojums, krāsa pēc izvēles un saskaņā ar tehniskā projekta risinājumu.

ledusskapis virtuvē nav paredzēts!

Pretendents piedāvā piegādāt, uzstādīt virtuves mēbeles ar paaugstinātu noturību darba virsmām pret mitrumu, tīrīšanu, aktīvām vielām un nodilumu.

- Korpusi: tiks izgatavoti no laminētām kokskaidu plātnēm, krāsa – balts, materiāla biezums – 16mm;

- Galda virsmas: Vācijā ražotas laminētas darba virsmas ar īpaši

labu izturību. Biezums – 38mm;

- Fasādes un paneļi: Akrila MDF plātnes ‐ 19mm biezumā un

laminētas kokskaidu plātnes ‐ 16mm biezumā;

- Dekors: iespējams izvēlēties no vairākiem toņiem

- Rokturi: Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda rokturi no

Dānijas. Projektā iekļauts Bridge 128mm.

- Atvilktņu mehānismi: Uniset vadotņu mehānismi bez pašbremzējošā

- mehānisma. Krāsa – balta.

- pagrabi: Nerūsējošā tērauda imitācija. Augstums: 150mm

- Cita furnitūra: FGV, Furnipart, BLUM

Plīts virtuvē

Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis elektrisko sildvirsmu ar 4 riņķiem, taču vienistabas dzīvokļos elektrisko sildvirsmu ar 2 riņķiem.

Visos dzīvokļos ir paredzēta cepeškrāsns – A++ klase.

Vannas istabas izlietne, jaucējkrāns

Pie sienas montējamas, viengabalainas formas keramiskās izlietnes kopā ar skapīti. Visi pievadi un izvadi paredzēti iebūvēti.

Skapīša materiāls – mitrumizturīgs.

Jaucējkrāni saskaņoti ar pārējo santehniku un aprīkojumu.

Klozetpods

Klozetpods ar vāku un visu aprīkojumu

Komunikāciju pievadi un izvadi ar atslēgšanas iespēju.

Dušas kabīne

Dušas kabīne- stikla, pusapaļa 900x900mm ar visu aprīkojumu.

Dušas vanniņa- akmens masas.

Sifons-d =90.

Vanna (2 un 3-istabas dzīvokļos)

Projektēta vanna akrila ar izmēriem 1550x750mm vai 1700x750mm vai 1800x750mm.

Dvieļu žāvētāji elektriskie paredzēti visos sanitārajos mezglos M-tipa.